III ДЕО

– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА -

Образац бр. 17

|  | I – VEŠERAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mašina za pranje veša |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 700-720 x 850-960 x 1030-1050mm - Kapacitet punjenja: 11kg - Zagrevanje: električno - Zapremina bubnja :105lit. - Snaga:10,5kw - Napon: 3x400V+N 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prednji, gornji i bočni paneli od nerđajućeg čelika AISI 304. “или одговарајуће“ |  |  |  |  |
|  | Bubanj i spoljašnji bubanj od nerđajućeg čelika AISI 304. “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 2. | Mašina za sušenje veša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- Dimenzije: 780-800 x 705-874 x 1610-1770mm - Kapacitet punjenja: 10kg - Zagrevanje: električno - Prečnik otvora za unošenje rublja: 560mm. - Snaga:18-18,8kw - Napon: 3x400V+N 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bubanj od nerđajućeg čelika AISI 304. “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
|  | Opcija: okretanje bubnja u oba smera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (neophodno za pranje ćebića) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 3. | Elektro-parni sto za peglanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - električni grejač i sto sa vakumom, ugrađen ispirivač vode i vakum, dovod vode, komplet sa jednom peglom - da ima pumpu za dovod vode, kalup za peglanje rukava uniformi - zapremina kotlića 5 lit. - snaga maksimalno 5,6kw - dimenzija ploče za peglanje 1300x500mm - dimenzija minimalno 1600x500x950mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 4. | Kolica za veš – bazen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim: 60x50x60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 5. | Kolica za veš – rešetkasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim: 100x60x87 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 6. | Valjak za peglanje fi 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kapacitet peglanja (kg/h): 25% vlage: 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Radna širina rolne (cm): 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prečnik rolne (cm): 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Brzina peglanja (m/mm): 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elektro priključak: 400V/3N/50Hz10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga ukupna (kw): 7,9kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzija mašine (mm): 2013x719 x1142 Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 7. | Stalaža otvorena za čistu radnu uniformu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 180x40x200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Police: 4 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 8. | Orman za čistu posteljinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 120x40x200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Police: 4 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 9. | Orman za čiste pelene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 120x40x200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Police: 4 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 10. | Stalaža otvorena za kuhinjski veš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (krpe, stolnjaci, salvete...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 80X40x200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Police: 4 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 11. | Orman za hemijska sredstva zatvoren krilnim vratima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (prašak i druge hemikalije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 80X40x200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 12. | Stalaža otvorena (voće i povrće) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Police: 4 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 130X40x200 cm |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |
|  | - Dim. 200X40x200 cm |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |
|  | - Dim. 150X40x200 cm |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Mašina za seckanje voća i povrća stona sa 5 diskova sa dva otvora za ubacivanje voća i povrća snaga 0,37 do 0,55 kw napon 230V/1N/50Hz obrtaji u minuti 255 do 375 materijal izrade inox Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 13a. | Garderober-metalni (za osoblje kuhinje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeni su od visokokvalitetne legure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jaka metalna konstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dvokrilni sa 2 brave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 60x50x180 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sive boje Proizvođač: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 6 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II – KUHINJSKI PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kašičice Proizvođač: __________ |  |  |  | kom. |  | 100 | x | = |  |  |
| 15. | Kašike jelovne Proizvođač: __________ |  |  | kom. |  | 150 | x | = |  |  |  |
| 16. | Šolje rosfraj (200ml) rostfraj Proizvođač: __________ | kom. |  | 200 | x | = |  |  |  |  |  |
| 17. | Tembalo duboko (Ø14) rostfraj Proizvođač: __________ | kom. |  | 200 | x | = |  |  |  |  |  |
| 18. | Tembalo plitki (Ø17,5) rostfraj Proizvođač: __________ | kom. |  | 200 | x | = |  |  |  |  |  |
| 19. | Tanjiri za desert (Ø19) rostfraj Proizvođač: __________ | kom. |  | 150 | x | = |  |  |  |  |  |
| 20. | Čajnik 1L rostfraj Proizvođač: ________ |  |  | kom. |  | 30 | x | = |  |  |  |
| 21. | Kuhinjski noževi Proizvođač: ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - set noževa za obradu mesa (6 коm) |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |  |  |
|  | - set noževa za obradu povrća (6 коm) | kom. |  | 2 | x | = |  |  |  |  |  |
| 22. | Velika dvoroga viljuška rostfraj Proizvođač: ________ | kom. |  | 2 | x | = |  |  |  |  |  |
| 23. | Činija za supu (supijere 2,5L) | kom. |  | 30 | x | = |  |  |  |  |  |
|  | Rostfraj Proizvođač: ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Plitki tanjiri okrugli Ø24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rostfraj Proizvođač: ________ |  |  |  | kom. |  | 20 | x | = |  |  |
| 25. | Ovali 35x44cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rostfraj Proizvođač: ________ |  |  |  | kom. |  | 20 | x | = |  |  |
| 26. | Kutlače za supu (200ml) Proizvođač: ________ |  | kom. |  | 15 | x | = |  |  |  |  |
| 27. | Kutlača (1l) Rostfraj |  | kom. |  | 3 | x | = |  |  |  |  |
|  | Kutlača (2l) Rostfraj Proizvođač: ________ |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |
| 28. | Francuska kašika (četvrtasta) | kom. |  | 5 | x | = |  |  |  |  |  |
|  | - perforirana 12cm (dužina i širina) rostfraj Proizvođač: ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Francuska kašika (okrugla) |  | kom. |  | 3 | x | = |  |  |  |  |
|  | - perforirana 20cm rostfraj Proizvođač: ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Kašike za serviranje |  |  | kom. |  | 15 | x | = |  |  |  |
|  | 38cm rostfraj Proizvođač: ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Šerpa sa poklopcem 40l rostfraj | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |  |
|  | Šerpa sa poklopcem 25l rostfraj Proizvođač: ________ | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |  |
| 32. | Šerpa sa poklopcem 15l rostfraj Proizvođač: ________________ | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |  |
| 33. | Šerpa sa poklopcem 17l rostfraj Proizvođač: ________________ | kom. |  | 2 | x | = |  |  |  |  |  |
| 34. | Šerpa sa poklopcem 6l rostfraj Proizvođač: ________________ | kom. |  | 10 | x | = |  |  |  |  |  |
| 35. | Šerpa sa poklopcem 2l rostfraj Proizvođač: ________________ | kom. |  | 10 | x | = |  |  |  |  |  |
| 36. | Lonac sa poklopcem 37l rostfraj | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |  |
|  | Lonac sa poklopcem 2l rostfraj Proizvođač: ________________ | kom. |  | 10 | x | = |  |  |  |  |  |
| 37. | Plehovi GN posuda 1/1 dimenzija 530x325x20mm rostfraj 18/10??? |  | kom. |  | 10 | x | = |  |  |  |  |
|  | -600x400x20mm Proizvođač: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Tepsije rostfraj |  |  | kom. |  | 7 | x | = |  |  |  |
|  | - 50x70x5cm Proizvođač: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Korpice za hleb rostfraj |  | kom. |  | 20 | x | = |  |  |  |  |
|  | - sa rupicama 22x22cm Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Daska za sečenje 50x400x400mm | kom. |  | 5 | x | = |  |  |  |  |  |
|  | - mesarske daske izrađene su od PE 80-100. Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Daska za sečenje 20x250x500mm | kom. |  | 2 | x | = |  |  |  |  |  |
|  | - mesarske daske izrađene su od PE 80-100. Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Oklagija 60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prečnik: 4.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materijal: drvo- bukva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 3 | x | = |  |  |
|  | Oklagija 40cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prečnik: 4.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materijal: drvo- bukva Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| 43. | Cediljka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal: nerđajući čelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prečnik cediljke: ø 30 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Postolje, 2 ručke Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| 44. | Sito za brašno 36/9cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Okvir i sito nerđajući čelik Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 45. | Sito za brašno 20/6cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Okvir i sito nerđajući čelik Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 46. | Tučak za meso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | visokograduisani 18/10 nerđajući čelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna ravna strana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jedna rebrasta strana Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| 47. | Satara za meso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Težina: 0.95kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dužina oštrice: 19cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rukohvat: 16cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal: nerđajući Cr-čelik Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III – OSTALA KUHINJSKA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Mrežice (komarnik) na prozorima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okvir je napravljen tako da može da se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montira na sve PVC i aluminijumske prozore, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samo otvaranjem krila, postavljanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mreže bez bušenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napravljen je od aluminijumskih vođica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i kutije za smeštaj mreže. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mreža je napravljena od specijalnog materijala. Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m² |  | 17.00 | x | = |  |  |
| Pos 49. | Frižider 700 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -širina: 740mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -dubina: 830mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -visina: 2010mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Strujni priključak: 230V/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga: 350 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gas: R 134A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Težina: 134 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kapacitet (lit): 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturni raspon: -2°/+8°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rashladni ormar GN 2/1 od nerđajućeg čelika Aisi 304 Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 3 | x | = |  |  |
| Pos 50. | Ljuštilica za krompir i šargarepu sa abrazivnom pločom koja se vadi jedno punjenje minimum18 kg kapacitet na sat minimum 220 kg snaga 0,75 do 1,1 kw napon 230V/1M/50Hz programator 0- 4 minuta mašina standardno ima postolje materijal izrade inox, poklopac od polikarbonata sa posudom od inoxa za ljuske |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| 51. | Ormarić za prvu pomoć |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APOTEKA TIP 2 (do 50 radnika), |  |  |  |  |  |  |
|  | metalne izrade sa rezervnim ključevima |  |  |  |  |  |
|  | osnovni sadržaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 kom zavoj za prvu pomoć tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 kom zavoj za prvu pomoć tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom setafix (galoplast) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 kom kaliko zavoj utkani rub 8x5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom fleksogal 4cm x10cm ( saniplast) |  |  |  |  |  |
|  | 2 kom trougla marama |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 kom igle sigurnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom vata 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom vata 100 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 kom kožni naprstak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom alkohol 70% 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom makaze za zavrnutim vrhom |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom pinceta, manja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom esmar guma 80cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom spisak materijala |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom kratko uputstvo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za pružanje prve pomoći Proizvođač: ________________ |  | kom. |  | 1 | x | = |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | REKAPITULACIJA OPREME |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | VEŠERAJ |  |  |  |  |  |  | _____________ |
|  | II | KUHINJSKI PRIBOR |  |  |  |  |  | _____________ |
|  | III | OSTALA KUHINJSKA OPREMA |  |  |  | _____________ |
|  |  |  |  | UKUPNO BEZ PDV-A: | _____________ |