III ДЕО

Образац бр. 18

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Tехнолошкa опремa за дечији вртић у МЗ „Бурјан“ у Пожаревцу

|  | I TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos 1. | Topli sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 220X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje električno: 3x 400V+N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga uređaja: 1.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 2. | Hladni sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 220X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje električno: 220V / 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ukupna potrošnja: 3.8kw/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 3. | Konobarska kolica-troetažna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -dužina: 845mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -širina: 525mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -visina: 950mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Police: 3 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nosivost: 100kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Prečnik točka: Ø 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tip točka: 4 okretna točka (2 kočnice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika –INOX Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 8 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II – PRANJE BELOG POSUĐA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos 4. | Preklopna ploča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 60X770x4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 5. | Sto za otpatke sa rupom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 180X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 6. | Kanta za otpatke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 50 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika –INOX Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| Pos 7. | Ulazni sto sa bazenom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 140X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slavina-baterija za sudoperu - profesionalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Visina: max 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - izrada: stojeća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak na toplu i hladnu vodu 3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tuš na opruzi za ispiranje posuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ispusna slavina za sudoperu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osigurač stalnog pranja: -Pričvršćenje za sto Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 8. | Mašina za pranje posuđa sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | haubom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - sa ugrađenim dozatorom za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja - minimum 2 ciklusa pranja - minimum 30 korpi/sat - minimalna ulazna visina pranja 400mm - mogu se prati i gastro posude GN 1/1 - dimenzija korpe 500x500mm - ukupna snaga maksimalno 11kw - strujni priključak 400/3N/50Hz - potrošnja vode po ciklusu maksimalno 4lit. - korpa sa pregradama za tanjire (3 kom) - korpa za plehove (1 kom) - korpa ravna (1 kom) - korpa za pribor-escajg (1 kom) - uz mašinu isporučiti automatski depurator minimum 8 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 9. | Izlazni sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 65X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 10. | Konzolna polica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 65X30x4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 11. | Orman za posuđe-regal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - sa dvostranim kliznim vratima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 140X70x180 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Police: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III – PRANJE KUHINJSKOG POSUĐA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos 12. | Sudopera za pranje crnog posuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dva bazena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 140X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slavina-baterija za sudoperu - profesionalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Visina: max 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - izrada: stojeća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak na toplu i hladnu vodu 3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tuš na opruzi za ispiranje posuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ispusna slavina za sudoperu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osigurač stalnog pranja: -Pričvršćenje za sto Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 13. | Konzolni oceđivač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 140X25x4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 14. | Konzolna polica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 70X25x4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 15. | Sanitarni umivaonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 500x400x250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenomat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije 285x250x140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Senzor inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Aparat za sušenje ruku, pogon na senzor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Voltaža 220-240V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Motor 140W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Grejač 1500W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Topli vazduh 280m3/h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Oklop inox 1,5mm, sjajni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Dozer za tečni sapun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Dezinfekciono sredstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Držač za papirni ubrus Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV – PRIPREMA MESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos 16. | Radni sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 110X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 3 | x | = |  |  |
| Pos 17. | Profesionalna mesoreznica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: - širina uređaja 400-420mm - dubina uređaja 500-530mm - visina uređaja 420-460mm - Težina uređaja 16-18 kg - Napajanje el. energijom 230 VAC - Ukupna snaga 145 W - Prečnik noža 275 mm - Korisna visina sečenja 200-210mm - Podešavanje debljine odrezaka 0-13mm - Hod klizača 260-270 mm - Vertikalni ugao noža 25° - Materijal izrade kućišta epoksirani aluminijum - Materijal izrade noža INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 18. | Viseći ormari- zatvoren kliznim vratima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 110X30x60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| Pos 19. | Jednodelna sudopera sa radnom površinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 110X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slavina-baterija za sudoperu - profesionalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Visina: max 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - izrada: stojeća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak na toplu i hladnu vodu 3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tuš na opruzi za ispiranje posuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ispusna slavina za sudoperu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Osigurač stalnog pranja: -Pričvršćenje za sto Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| Pos 20. | Konzolna polica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 110X25x4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 21. | Hladni sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 120X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje električno: 220V / 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ukupna potrošnja: 3kw/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 22. | Konzolna polica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 100X25x4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 23. | Panj za meso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 700x500x850mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Panj za sečenje mesa plastični sa postoljem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Polietilenski blokovi za sečenje debljine 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cevasti inoks ram dimenzije 700x500x800 mm. Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V – PRIPREMA POVRĆA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos 24. | Radni sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 40X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 3 | x | = |  |  |
| Pos 25. | Konzolna polica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 70X25x4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| Pos 26. | Dvodelna sudopera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 145X70x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slavina-baterija za sudoperu - profesionalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Visina: max 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - izrada: stojeća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključak na toplu i hladnu vodu 3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tuš na opruzi za ispiranje posuđa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ispusna slavina za sudoperu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Osigurač stalnog pranja: -Pričvršćenje za sto Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VI – TERMO BLOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos 27. | Električni šporet sa pećnicom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 80X90x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Materijal izrade je INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Radne površine se izrađuju od inoxa 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Četiri grejne ploče snage 4 x 3 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije grejne ploče: 300 x 300 mm, sa prstenom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ovaj model je opremljen električnom pećnicom snage 8 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Unutrašnja dimenzija pećnice je 535 x 652 x 345mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključna snaga : 20 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključni napon : 400 V/3N/ 50 Hz Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| Pos 28. | Mesilica za testo sa uklonjivom posudom i podižućom radnom glavom kapacitet jednog zamesa 25 do 38 kg/sat proizvodnja na sat 75 do 114 kg/h zapremina inox posude 32 do 42 litra snaga 1,1 do 2,2 kw dve brzine rada Proizvođač: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 29. | Blok sto sa fiokama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 40X90x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| Pos 30. | Blok sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 40X90x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 2 | x | = |  |  |
| Pos 31. | Električni šporet na zatvorenom postolju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tehničke karakteristike: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzija: 800x730x870 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Snaga: 10,4 kW Proizvođač: __________ |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |
| Pos 32. | Ostrvski parohvatač – EKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саssamo sa odvodom vazduha - Dim. 200X170x60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - debljine 1mm, sa zaobljenim ivicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ventili za masnoću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ispustni ventili za ceđenje ulja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rasveta IP 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filteri za masnoću ili kombinovani filteri Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 33. | Električni kazan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 800x900x850mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zapremina: 150lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga grejača: 15kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Radni pritisak glavne posude: 0,2 bara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Radni pritisak duplikatora:0,4 bara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključni napon 380V/3N/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Težina: 170kg Proizvođač: __________ |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |
| Pos 34. | Električni kipar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dimenzije: 800x900x850mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Snaga: 12kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zapremina: 80lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Priključni napon 380V/3N/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neto težina: 160kg Proizvođač: _________ |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |
| Pos 35. | Blok sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dim. 40X90x85 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VII – PEKARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos 36. | Postolje za konvektomat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sa klizačima za plehove Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 37. | Pekarski konvektomat -električni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kapacitet 10 plehova 600x400mm - komora za pripremu hrane od INOXA AISI 304, sa termičkom izolacijom debljine minimum 25 mm i zaobljenim uglovima - duplo zastakljena vrata sa dvopoložajnom ručkom za otvaranje - samo-dijagnoza sa opisom greške i zvučni signal-upozorenje - automatsko regulisanje vlažnosti, poluatomatski program pranja, dve brzine ventilatora - alfanumerički displej, taster za minimum 4 ciklusa upravljanja sa LED displejem - poseban taster za direktan pristup programima-receptima - kovekcija minimum 30-300° C, konvekcija sa vlaženjem, para minimum 100°C - automatski sa unapred postavljenim receptima - snaga u rasponu od 14 do16kw - uz peć isporučiti depurator minimum 12 litara - širina u rasponu od 800 do 1000mm - dubina u rasponu od 700 do 900mm - visina u rasponu od 900 do 1200mm- kapacitet 10 plehova 600x400mm - komora za pripremu hrane od INOXA AISI 304, sa termičkom izolacijom debljine minimum 25 mm i zaobljenim uglovima - duplo zastakljena vrata sa dvopoložajnom ručkom za otvaranje - samo-dijagnoza sa opisom greške i zvučni signal-upozorenje - automatsko regulisanje vlažnosti, poluatomatski program pranja, dve brzine ventilatora - alfanumerički displej, taster za minimum 4 ciklusa upravljanja sa LED displejem - poseban taster za direktan pristup programima-receptima - kovekcija minimum 30-300° C, konvekcija sa vlaženjem, para minimum 100°C - automatski sa unapred postavljenim receptima - snaga u rasponu od 14 do16kw - uz peć isporučiti depurator minimum 12 litara - širina u rasponu od 800 do 1000mm - dubina u rasponu od 700 do 900mm - visina u rasponu od 900 do 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 38. | Zidni parohvatač- EKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samo sa odvodom vazduha - Dim. 165X90x60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine 1mm, sa zaobljenim ivicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ventili za masnoću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ispustni ventili za ceđenje ulja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rasveta IP 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Filteri za masnoću ili kombinovani filteri Proizvođač: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 1 | x | = |  |  |
| Pos 39. | Zidni parohvatač- EKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samo sa odvodom vazduha - Dim. 100X90x60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Izrađeno od nerđajućeg čelika -INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine 1mm, sa zaobljenim ivicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ventili za masnoću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ispustni ventili za ceđenje ulja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rasveta IP 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Filteri za masnoću ili kombinovani filteri Proizvođač: ________________ kom. |  | 1 | x | = |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII OSTALA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos40 | Fenomat za ruke - INOX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tehnički podaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: 260 x 240 x 220 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Napon struje: 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Težina: 4,9 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Snaga grejača: 2300 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ispust vazduha: 19 m/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 4 | x | = |  |
| Pos41 | Dozer za tečni sapun INOX AISI 304 “или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |
|  | zapreminhe 0,5 litara |  | kom. |  | 7 | x | = |  |
| Pos42 | Dispenzer za ubruse inox AISI 304 “или одговарајуће“ kapaciteta minimum 600 listova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom. |  | 7 | x | = |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |

|  |  |  | REKAPITULACIJA OPREME |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  |  | __________________ |
|  | II | PRANJE BELOG POSUĐA |  |  |  |  | __________________ |
|  | III | PRANJE KUHINJSKOG POSUĐA |  |  |  | _________________ |
|  | IV | PRIPREMA MESA |  |  |  |  |  |  | __________________ |
|  | V | PRIPREMA POVRĆA |  |  |  |  |  | __________________ |
|  | VI | TERMO BLOK |  |  |  |  |  | __________________ |
|  | VII | PEKARA |  |  |  |  |  |  | __________________ |
|  | VIII | OSTALA OPREMA |  |  |  |  |  |  | __________________ |
|  |  |  |  | UKUPNO BEZ PDV-A: | _________________ |