Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

Комисија за јавне набавке мале вредности

Број:  404-251/13-09/5

03.07.2013. године

П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ 25/2013

1.	Заинтересовано лице које је преузело  конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности број 25/2013 - набавка опреме за вешерај и кухињског инвентара за дечији вртић у МЗ „Бурјан“ у Пожаревцу доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 01.07.2013. године у 18.16 часова, којим тражи одговор на следећа питања:

Поз. 1 Машина за прање веша
У техничкој спецификацији навели сте димензију. Да ли је грешком наведена та димензија и да ли прихватате мања одступања?

Поз. 2 Машина за сушење веша
У техничкој спецификацији навели сте димензију. Да ли је грешком наведена та димензија и да ли прихватате мања одступања? Да ли сте грешком навели запремину бубња од 560 литара? Да ли прихватате мања одступања када је у питању снага?

Поз. 3  Електро-парни сто за пеглање

Да ли нам можете дати више информација у вези карактеристика електро-парног стола. Да ли треба да има уграђен испаривач воде, да ли треба да има пеглу, калуп за пеглање рукава и да ли прихватате мања одступања снаге и димензије?

Поз. 13 Фрижидер за одлагање млечних производа

У техничкој спецификацији навели сте димензију и снагу. Да ли прихватате мања одступања?

Поз. 50 Професионални соковник

У техничкој спецификацији навели сте димензију отвора за убацивање воћа као и посуде за отпад. Да ли прихватате мања одступања?

2.	У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) обавештавамо заинтересовано лице следеће:

Поз. 1

Mašina za pranje veša

- Dimenzije: 700-720 x 850-960 x 1030-1050mm

- Kapacitet punjenja: 11kg

- Zagrevanje: električno

- Zapremina bubnja :105lit.

- Snaga:10,5kw

- Napon: 3x400V+N 50Hz

- Prednji, gornji i bočni paneli od nerđajućeg čelika AISI 304

- Bubanj i spoljašnji bubanj od nerđajućeg čelika AISI 304

Поз. 2

Mašina za sušenje veša

- Dimenzije: 780-800 x 705-874 x 1610-1770mm

- Kapacitet punjenja: 10kg

- Zagrevanje: električno

- Prečnik otvora za unošenje rublja: 560mm.

- Snaga:18-18,8kw

- Napon: 3x400V+N 50Hz

- Bubanj od nerđajućeg čelika AISI 304

Поз. 3

Elektro-parni sto

- električni grejač i sto sa vakumom, ugrađen ispirivač vode i vakum, dovod vode,

komplet sa jednom peglom

- da ima pumpu za dovod vode, kalup za peglanje rukava uniformi

- zapremina kotlića 5 lit.

- snaga maksimalno 5,6kw

- dimenzija ploče za peglanje 1300x500mm

- dimenzija minimalno 1600x500x950mm

Поз. 13

Frižider za odlaganje mlečnih proizvoda – briše se iz tehničke specifikacije

Поз. 50

Profesionalni sokovnik-briše se iz tehničke specifikacije

3. Ово појашњење и измењену техничку спецификацију у складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

4.  Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда продужен.

Крајњи рок за подношење понуда је 10. јул 2013. године до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 10. јула 2013. године у 12,30 часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ